## Slide 1
EL · MASKINMESTER · 4. SEMESTER
Spænding: 24 J for hver coulomb
01
+
−
24 V
DC
+
−
U = 24 V
Ideel DC-kilde · ohmsk R · stationær tilstand · ladningspakker er en tællemodel
R = 12 Ω
1 C
24 J
Fra kildens +
1 C
0 J
24 J → varme
1 C videre
U = 24 J / 1 C = 24 V
Notes: U = ΔE/Q er energiændring pr. ladning. De orange mærker viser overført energi; grønne 1 C-symboler er tænkte tællepakker, ikke enkelte partikler. 0 J henviser til kildens negative terminal som valgt reference. Ladning bevares gennem modstanden. I en stationær kreds formidles energi via det elektromagnetiske felt; figuren viser en energibalance, ikke energi som fysisk bagage på elektroner. Her er R = 12 Ω. Kilde: BIPM SI Brochure, tabel 4: 1 V = 1 W/A = 1 J/C. https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9.pdf

## Slide 2
EL · MASKINMESTER · 4. SEMESTER
Strøm: 2 C gennem tværsnittet på 1 s
02
+
−
24 V
DC
+
−
U = 24 V
Ideel DC-kilde · ohmsk R · stationær tilstand · ladningspakker er en tællemodel
Tværsnit T
Δt = 1 s
R = 12 Ω
1 C
1 C
1 C
1 C
2 C/s ud
2 C/s ind
I = 2 C / 1 s = 2 A
Elektroner i metal
Notes: I = ΔQ/Δt er middelstrøm, og I = Q/t bruges her ved konstant strøm. Hvert 1 C-symbol er en positiv ladningsmængde som tællemodel i konventionel strømretning; symbolerne er ikke enkelte elektroner. To sådanne mængder passerer et fast tværsnit på 1 s. Samme ladning pr. tid passerer før og efter R i stationær tilstand; der ophobes ikke ladning i modstanden. Elektroners drift i metallet er modsat konventionel strøm, vist særskilt. Bevægelsen af ladningsbærere skal ikke forveksles med feltets energioverførsel. R = 12 Ω. Kilder: BIPM, 1 C = 1 A·s og https://www.bipm.org/en/si-base-units/ampere .

## Slide 3
EL · MASKINMESTER · 4. SEMESTER
Modstand: samme 24 V — mindre strøm
03
+
−
24 V
DC
+
−
U = 24 V
Ideel DC-kilde · ohmsk R · stationær tilstand · ladningspakker er en tællemodel
R = 12 Ω
I = 2 A
1 C
1 C
1 C
1 C
2 C/s ud
2 C/s ind
R = 24 Ω
I = 1 A
1 C
1 C
1 C/s ud
1 C/s ind
R fordobles → I halveres
24 V / 12 Ω = 2 A → 24 V / 24 Ω = 1 A
Notes: Ohmsk belastning med omtrent konstant temperatur: I = U/R. Ved konstant U = 24 V giver R = 12 Ω strømmen 2 A, og R = 24 Ω giver 1 A. Der vises to stationære tilstande; transienten under ændringen er udeladt. Pr. sekund passerer samme ladning før og efter modstanden. Strømmen er ikke brugt op; ved større R er strømmen mindre overalt i denne simple seriekreds. Energien pr. coulomb er fortsat 24 J. Den samlede effekt ændres fra 48 W til 24 W. Grønne 1 C-symboler er en tællemodel, ikke enkelte elektroner. Kilde: OpenStax University Physics Volume 2, 9.4 Ohm’s Law. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/9-4-ohms-law