## Slide 1
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Strøm, spænding og modstand
Elektriske begreber · Revideret undervisningsmateriale
01
Fra symboler til en beregning, du kan forklare
FORSTÅ
Skeln mellem U, I og R.
Forklar, hvad enheden betyder.
TEGN
Vis strømretning og polaritet på et DC-kredsløb.
BEREGN
Vælg formel, indsæt enheder og kontrollér resultatet.
Udgangspunkt: simple, stationære DC-kredsløb med ohmske modstande.
Notes: Bygger på Simon Tran Agerholms original med 11 slides. Den nye rækkefølge erstatter animationernes afsløringer med korte, selvstændige trin. Ingen animationer er nødvendige for at se indholdet. Målgruppe: 4. semester på maskinmesteruddannelsen. Start med at spørge, hvad der sker med strømmen i en 24 V-belastning, når resistansen fordobles.

## Slide 2
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Et symbol er ikke en enhed
Symboler og SI-enheder
02
Størrelse
Symbol
Enhed
Hvad spørger vi om?
Spænding
U
volt · V
Hvor meget energi pr. ladning?
Strøm
I
ampere · A
Hvor meget ladning pr. sekund?
Modstand / resistans
R
ohm · Ω
Hvor meget begrænses I?
Effekt
P
watt · W
Hvor meget energi pr. sekund?
Ladning
Q
coulomb · C
Hvor stor en ladningsmængde?
Eksempel: I = 2 A → strømmen er 2 ampere. A er enheden; I er symbolet.
Notes: U, I og R betegner størrelser. V, A og Ω er enhedssymboler. A er en SI-basisenhed; V, Ω, W og C er afledte SI-enheder. Derfor er titlen Elektriske begreber mere præcis end at kalde alle enhederne basisenheder. Størrelsessymboler skrives normalt kursivt og enhedssymboler opret. Kilde: BIPM SI Brochure, 9. udgave, v4.01, tabel 4. Vi anvender U som spændingssymbol i dansk elektroteknik.

## Slide 3
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
En vandmodel gør forskellen konkret
Analogien er en hjælp · den er ikke en fysisk definition
03
SPÆNDING U
Højdeforskel mellem to beholdere.
Mulighed for at overføre energi.
STRØM I
Vandmængde gennem røret pr. sekund.
Elektrisk: ladning pr. tid.
MODSTAND R
Et smalt eller langt rør begrænser strømmen.
Ved samme højdeforskel.
Større U giver større I. Større R giver mindre I — ved samme U.
En lukket ventil: højdeforskel findes stadig, men vandstrømmen er nul.
Notes: Bevar originalens vandanalogi, men skeln mellem højdeforskel, gennemstrømning og rørets modstand. Vandmodellen er ikke fuldstændig: elektrisk ladning fylder allerede lederen, og energioverførslen skal ikke forstås som vand, der først løber hele vejen. Spørg: Kan der være højdeforskel uden vandstrøm? Ja, hvis ventilen er lukket. Tilsvarende kan der være spænding uden strøm.

## Slide 4
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Spænding U: forskellen mellem to punkter
Spænding måles mellem punkter · enhed: volt (V)
04
Spænding fortæller, hvor meget energi der kan overføres pr. ladningsmængde.
U = ΔE / Q
1 V = 1 J/C
24 V betyder 24 J pr. coulomb.
+
−
R = 12 Ω
+
−
I
U = 24 V
DC-kilde
Der kan være spænding over en åben kreds, selv om strømmen er nul.
Notes: U = ΔE/Q beskriver energiændring pr. ladningsmængde; her bruges størrelsernes beløb. Enheden 1 V = 1 J/C er samme SI-enhed som 1 W/A. Kilde: BIPM SI Brochure tabel 4. I stationær DC er P = U·I, så 1 V ved 1 A svarer til 1 W. En batterikilde kan have spænding ved åben kreds, selv når I = 0. På modstanden er venstre terminal + og højre −; strømmen går ind ved +.

## Slide 5
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Strøm I: ladning pr. sekund
Ladningsstrøm · enhed: ampere (A)
05
Vi tæller ladningen, der passerer et tværsnit af lederen.
I = Q / t
1 A = 1 C/s
6 C passerer på 3 s
I = 6 C / 3 s = 2 A
For konstant strøm. Mere generelt: I = ΔQ / Δt (middelstrøm).
Notes: I = ΔQ/Δt er middelstrøm i intervallet; for konstant strøm skrives I = Q/t. I almindelige metalledere er de mobile ladningsbærere elektroner. I andre medier kan strøm også bæres af ioner; strøm er derfor ikke altid synonym med elektronstrøm. 1 C = 1 A·s er den afledte SI-enhed for ladning. Kilde: BIPM SI Brochure tabel 4.

## Slide 6
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Strømretning og elektronbevægelse
Retning og polaritet · samme konvention på alle kredsløb
06
KONVENTIONEL STRØM I
I den ydre kreds: fra + mod −.
ELEKTRONER I METAL
Bevæger sig modsat strømretningen.
+
−
R = 12 Ω
+
−
I
U = 24 V
DC-kilde
elektroner
Brug konventionel strømretning i kredsløbsberegningerne.
Notes: Originalens animerede kobberleder viste elektronbevægelse. Her vises begge retninger tydeligt. Konventionel strøm er retningen for positiv ladning: i den ydre kreds fra kildens + til −. Elektroner i metaller har negativ ladning og driver modsat. Ved modstanden går strømmen ind ved + og ud ved −: passiv fortegnskonvention. Inde i spændingskilden går konventionel strøm i denne forsyningssituation fra − mod +.

## Slide 7
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Ampere: den gældende SI-definition
SI-basisenheden ampere · BIPM
07
Ampere (A) defineres ved, at elementarladningen e har en fast talværdi, når den udtrykkes i coulomb.
e = 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ C (eksakt)
C = A·s. Sekundet indgår i definitionen af ampere.
1 A svarer til ca. 6,24 × 10¹⁸ elementarladninger pr. sekund.
Den gamle definition via kraft mellem to ledere er historisk — afløst i 2019.
Notes: Dansk faglig gengivelse af BIPM: Ampere, A, er SI-enheden for elektrisk strøm. Enheden defineres ved at fastlægge elementarladningens talværdi til 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ i enheden C = A·s. Sekundet defineres via cæsium-133-overgangsfrekvensen ΔνCs. Den tidligere definition via kraften mellem parallelle ledere blev afløst i 2019; den kan behandles historisk ved magnetisme, men er ikke den gældende definition. e er ladningens beløb; elektronens ladning er −e. 1/e ≈ 6,241509074 × 10¹⁸ elementarladninger pr. coulomb. Kilde: https://www.bipm.org/en/si-base-units/ampere . Kontrolleret 26-09-2026.

## Slide 8
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Modstand R: strømmen begrænses
Modstand kaldes også resistans · enhed: ohm (Ω)
08
Ved samme spænding giver en større modstand en mindre strøm.
R = U / I
1 Ω = 1 V/A
+
−
R = 12 Ω
+
−
2 A
U = 24 V
DC-kilde
Et varmelegeme omsætter energi til varme. Strømmen er den samme ind og ud.
Notes: En modstand omsætter elektrisk energi til varme, f.eks. et varmelegeme. Den forbruger ikke strøm eller ladning: i stationær tilstand går samme strøm ind og ud. R = U/I gælder som forhold ved et driftspunkt, når I ≠ 0. En ohmsk modstand har konstant R under de givne fysiske forhold; metallederes resistans ændres typisk med temperatur. 1 Ω = 1 V/A. Kilde: BIPM SI Brochure tabel 4.

## Slide 9
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Kredsløbet: en lukket vej for strømmen
DC-kilde · ideelle ledninger · én ohmsk modstand
09
1. Kilden opretholder spændingen.
2. Den lukkede kreds giver ladningen en sammenhængende vej.
3. Belastningen omsætter energien.
+
−
R = 12 Ω
+
−
I
U = 24 V
DC-kilde
Ved modstanden: I går ind ved + og ud ved −. Vi beregner U som positivt fald.
Notes: Gennemgå kredsen med en finger: kilde +, leder, modstand, returleder, kilde −. Strømretningen er med uret. Tegningen bruger IEC-modstandssymbol. Plus og minus over R angiver spændingsfald i strømretningen. Ledninger antages uden spændingsfald, og kilden idealiseres. Åbnes kredsen, er I = 0, men kildens spænding kan stadig være 24 V. Spørg eleverne, hvor et amperemeter og et voltmeter skal tilsluttes; amperemeter i serie og voltmeter parallelt.

## Slide 10
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Ohms lov: sammenhængen mellem U, I og R
Ohmsk komponent · konstante fysiske forhold
10
U = R · I
HOLD R KONSTANT
Dobbelt spænding giver dobbelt strøm.
HOLD U KONSTANT
Dobbelt modstand giver halv strøm.
Gælder ohmske komponenter ved fx omtrent konstant temperatur — ikke kun DC.
Notes: Ohms lov er proportionalitet mellem spænding og strøm: U = R·I med konstant R. Det gælder for ohmske komponenter ved omtrent konstant temperatur og andre fysiske forhold. Udsagnet i originalen om, at loven kun gælder DC, er for snævert. En ideel ren modstand kan også behandles ved AC; spoler og kondensatorer kræver impedans og fase. P = U·I i næste eksempel er stationær DC-effekt; ved AC er øjeblikseffekten p(t)=u(t)i(t), og middelværdi afhænger af belastningen. Reference: OpenStax University Physics Volume 2, 9.4 Ohm’s Law. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/9-4-ohms-law

## Slide 11
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Vælg formlen ud fra det, du søger
Omformning før tal indsættes
11
SØG SPÆNDING
U = R · I
V = Ω · A
SØG STRØM
I = U / R
A = V / Ω
SØG MODSTAND
R = U / I
Ω = V / A
Eksempel på omformning: U = R · I → U / R = I
Arbejdsgang: givet → søgt → formel → indsættelse → resultat → kontrol.
Notes: Bevar de tre former af Ohms lov fra originalen. Vis, at I-formen findes ved at dividere begge sider af U=R·I med R, og at R-formen findes ved at dividere med I (I≠0). Formeltrekanten og originalens formelhjul er huskehjælp; det faglige indhold er erstattet af redigerbare ligninger og en forklaring af omformningen. Bed eleverne sige, hvilken størrelse der er ubekendt før de regner.

## Slide 12
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Gennemregnet eksempel: find strømmen
Originalens opgave 1 · stationær DC · konstant R
12
1. Givet: U = 231 V, R = 27,5 Ω
2. Søgt: strømmen I
3. Formel: I = U / R
4. Indsæt: I = 231 V / 27,5 Ω
+
−
R = 27,5 Ω
+
−
8,4 A
U = 231 V
DC-kilde
5. Resultat: I = 8,4 A
Kontrol: R · I = 27,5 Ω · 8,4 A = 231 V. Enheden V/Ω bliver A.
Notes: Originalens opgave 1 er bevaret og løst trinvis: R=27,5 Ω, U=231 V, I=8,4 A. Lad først holdet vælge formel uden tal. Divider 231 med 27,5; kontrollér, at 27,5·8,4 = 231. Kredsløbet er et beregningseksempel og ikke en anvisning til praktisk arbejde med høj spænding. De øvrige originale opgaver findes på slide 15–16. I- og U-mærkninger er størrelsernes beløb under den valgte fortegnskonvention.

## Slide 13
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Effekt P: hvor hurtigt energien omsættes
Praktisk eksempel · 24 V-varmelegeme
13
U = 24 V og R = 12 Ω
I = 24 V / 12 Ω = 2 A
P = U · I = 24 V · 2 A = 48 W
+
−
R = 12 Ω
+
−
2 A
U = 24 V
DC-kilde
På 10 s: E = P · t = 480 J
1 W = 1 J/s. Strøm er ladning pr. tid; effekt er energi pr. tid.
Notes: Originalens effektbegreb og relation P=U·I bevares. Her bruges stationær DC. I et 24 V-varmelegeme med R=12 Ω er I=2 A og P=48 W. På 10 s omsættes E=P·t=480 J. 1 W=1 J/s=1 N·m/s. For vekselstrøm skelnes mellem øjeblikseffekt, aktiv effekt og tilsyneladende effekt; P=U_rms·I_rms gælder aktiv effekt for en ren ohmsk belastning. Kilde for enheder: BIPM SI Brochure tabel 4.

## Slide 14
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Enheder først: mA og kΩ skal omregnes
SI-præfikser · skriv altid enheden med
14
KILO: k = 10³
10 kΩ = 10 000 Ω
MILLI: m = 10⁻³
23 mA = 0,023 A
Skriv: I = 2 A, U = 24 V og R = 12 Ω.
Omregn før indsættelse — og kontrollér resultatets enhed efter beregningen.
Notes: Originalens opgaver 5 og 6 kræver omregning af kΩ og mA. Lad eleverne selv omskrive 10 kΩ og 23 mA, før formlen anvendes. SI-præfikser: kilo k=10³, milli m=10⁻³. BIPM SI Brochure afsnit 3. Skriv mellemrum mellem tal og enhed: 23 mA, og brug dansk decimalkomma. Det er ikke nødvendigt at bruge klammer omkring enheden i en værdiangivelse.

## Slide 15
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Regn selv: find I, R og R
Originalens opgaver 1–3 · skriv formel og mellemregning
15
1 · FIND I
En resistans på 27,5 Ω tilsluttes 231 V.
Hvor stor er strømmen?
2 · FIND R
En brugsgenstand optager 2,8 A ved 225 V DC.
Beregn resistansen.
3 · UKENDT R
En modstand tilsluttes 4,5 V. Strømmen måles til 0,9 A.
Beregn resistansen.
Opgave 1 er gennemgået på slide 12. Løs 2 og 3 med samme arbejdsgang.
Notes: Opgave 1: I=231/27,5=8,4 A. Opgave 2: R=225/2,8≈80,4 Ω ved det givne driftspunkt. Opgave 3: R=4,5/0,9=5 Ω. Brugsgenstandens resistans beregnes i dette DC-eksempel; oplysning om AC-belastning ville kræve yderligere oplysninger. Undgå at behandle forholdet U/I for en vilkårlig komponent som dokumentation for ohmsk opførsel. Originalens boghenvisninger er bevaret på slide 18.

## Slide 16
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Regn selv: find U, I og R
Originalens opgaver 4–6 · husk præfikser
16
4 · FIND U
En strøm på 1,2 A løber gennem en resistans på 15 Ω.
Beregn spændingen.
5 · FIND I
En resistans på 10 kΩ tilsluttes 3 V.
Beregn strømmen i A og mA.
6 · SIGNALLAMPE
En signallampe optager 23 mA ved 14,2 V DC.
Beregn U/I ved dette driftspunkt.
Et beregnet forhold U/I betyder ikke i sig selv, at en komponent er ohmsk.
Notes: Opgave 4: U=15·1,2=18 V. Opgave 5: I=3/10000=0,0003 A=0,30 mA. Opgave 6: R=14,2/0,023≈617 Ω ved dette driftspunkt. Originalen kalder belastningen en signallampe; for en diode/LED er dette forhold ikke en konstant ohmsk modstand og må ikke bruges til dimensionering uden en komponentmodel. Formuleringen på sliden gør derfor driftspunktet udtrykkeligt. Lad holdet regne først og vis derefter facit.

## Slide 17
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Facit: kontroller enhed og størrelsesorden
De seks originale opgaver · uddybende facit findes også i noter
17
1
I = 231 V / 27,5 Ω = 8,4 A
2
R = 225 V / 2,8 A ≈ 80,4 Ω
3
R = 4,5 V / 0,9 A = 5 Ω
4
U = 15 Ω · 1,2 A = 18 V
5
I = 3 V / 10 000 Ω = 0,0003 A = 0,30 mA
6
U/I = 14,2 V / 0,023 A ≈ 617 Ω
Tjek især opgave 5: kilo i nævneren giver en lille strøm.
Notes: Lad holdet forklare omformningen, ikke blot læse facit. Opgave 2 og 6 er afrundet til tre betydende cifre; måleusikkerhed er ikke oplyst. Opgave 6: 617 Ω er U/I ved det givne driftspunkt, ikke dokumentation for konstant R. Originalens opgaver er bevaret som redigerbar tekst frem for rasterbilleder.

## Slide 18
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Kan du forklare kredsløbet uden at regne?
Opsamling · samtale og videre arbejde
18
1. Hvad er forskellen mellem 24 V og 2 A?
2. Hvorfor peger elektronbevægelsen modsat I?
3. Hvad sker der med I, hvis R fordobles ved samme U?
4. Kan der være spænding, når kredsløbet er åbent?
Opgavesamling: 1.1–1.7 samt 1.9 (originalens henvisninger).
Notes: Spørgsmålene har disse svar: 1) U er energi pr. ladning, I er ladning pr. tid. 2) Elektroner går modsat konventionel strøm i metal. 3) Ved konstant U og ohmsk R halveres I, når R fordobles. 4) Ja, spændingskilden kan have spænding uden lukket kreds. Originalens henvisninger 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.9 er bevaret uden at hævde en bestemt bogudgave. Underviseren skal knytte henvisningerne til holdets aktuelle opgavesamling. PhET-linket fra originalen bevares på kildesliden.

## Slide 19
EL · 4. SEMESTER · MASKINMESTERUDDANNELSEN
Kilder og afgrænsning
Fagligt kontrolleret 26. september 2026 · redigerbart undervisningsmateriale
19
BIPM · SI-definition af ampere
https://www.bipm.org/en/si-base-units/ampere
BIPM · SI Brochure, 9. udgave, v4.01 · tabel 4 og afsnit 3
https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9.pdf
OpenStax · University Physics Volume 2 · 9.4 Ohm’s Law
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/9-4-ohms-law
Øvelse: PhET · Ohm’s Law (vælg U og R; følg ændringen i I)
https://phet.colorado.edu/en/simulations/ohms-law
Notes: SI-ordlyd er kontrolleret mod BIPM. Ampere er en basisenhed; volt, ohm, watt og coulomb er afledte enheder. Grundlaget er den originale præsentation af Simon Tran Agerholm. Alle forklaringer, opgaver, formler og kredsløb i revisionen er native PowerPoint-tekst og -figurer. Originalens historiske portræt, dekorative billeder og formelhjul er erstattet af fokuserede forklaringer. Originalen er uændret. Originalens animationer er gennemgået som OOXML og deres afsløringssekvens er omsat til separate slides. Renderkontrollen gælder statisk layout i LibreOffice; PowerPoint kan vise små skrifttypeforskelle.